SISTEM AUTOMATIZAT 400

| Aceste instrucţiuni se aplică pentru următoarele modele: 400 CBC – 400 CBAC – 400 SB – 400 CBACR – 400 CBAC lung – 400 SB lung. Sistemul automatizat FAAC 400 pentru uşi culisante constă dintr-un bloc compus dintr-o pompă electrică şi un piston hidraulic care transmite impulsuri către uşi. Modelele cu blocare hidraulică nu necesită instalarea unor încuietori electrice, deoarece garantează închiderea mecanică a uşii atunci când motorul nu funcţionează. Modelele fără încuietoare hidraulică necesită instalarea unor încuietori electrice pentru a se asigura că uşa este închisă mecanic. Sistemele automatizate 400 au fost menite şi construite pentru automatizarea uşilor culisante. Nu le utilizaţi în alt scop. 1. DESCRIEREA ŞI SPECIFICAŢIILE TEHNICE Tab. 1: Specificaţiile tehnice ale „Operator 400” Model CBC CBAC SB SBS CBACR CBAC LN SB LN Max forţă tracţiune (daN) 620 620 620 775 465 465 465 Acţiune efectivă (mm) 260 260 260 260 260 380 380 Viteză lineară (cm/s) 1 1 1 0,75 1,5 1,5 1,5 Greutate operator (kg) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 10 10 Frecvenţă uz (cicluri/oră) 70 70 70 60 80 50 50 Flux pompă (l/min) 1 1 1 0,75 1,5 1,5 1,5 Blocare hidraulică (1) (2) / (2) (2) / Lungime maximă uşă (m) 2,20 2,20 4 7 2,20 2,20 2,50 Sursă alimentare 230 Vac (+6% - 10%) / 50 Hz Putere absorbită (W) 220 Curent absorbit (A) 1 Motor electric (rpm) 1400 – 4 poli Protecţie termică la rulare 120 0C Capacitor 8uF / 400 V Temperatura mediului de operare -20 0C + 55 0C Clasă protecţie IP55 (1) Închidere – (2) Deschidere şi închidere | 1.1. DIMENSIUNI 2. DISPOZITIVE ELECTRICE (sistem standard) |
| --- | --- |

1

| 3. INSTALAREA SISTEMULUI AUTOMATIZAT 3.1. VERIFICĂRI PRELIMINARE Pentru a se asigura o operare corectă a sistemului automatizat, structura porţii existente sau poarta care trebuie construită trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Lungimea maximă a uşii conform dimensiunilor din Tab. 1. O structură puternică şi rigidă a uşii. Mişcare lină, uniformă a uşilor, fără nici o fricţiune neregulată în timpul întregii mişcări. Suporturile existente în bune condiţii. Opriri mecanice ale limitei de deplasare trebuie asigurate. Vă sfătuim să executaţi lucrările de metalurigie înainte de instalarea sistemului automatizat. Condiţia structurii influenţează direct corectitudinea şi siguranţa sistemului automatizat. 3.2. DIMENSIUNILE INSTALAŢIEI Tabelul A: Dimensiuni recomandate pentru operatori standard Unghi deschidere a (mm) b (mm) c(*) (mm) d(**) (mm) s (mm) 900 130 130 260 80 20 1150 100 120 260 50 20 1250 90 120 260 40 0 (*) Lungime efectivă (**) dimensiune maximă Tabelul B: Dimensiuni recomandate pentru operatori lungi Unghi deschidere a (mm) b (mm) c(*) (mm) d(**) (mm) s (mm) 900 200 160 380 150 20 1150 170 160 380 110 20 1250 130 170 380 80 20 (*) Lungime efectivă (**) dimensiune maximă c= Lungimea efectivă este mai scurtă decât lungimea maximă, pentru a preveni ca mecanismul să ajungă la punctul de oprire intern, în timpul stadiilor de deschidere şi închidere. | 3.2.1 REGULI GENERALE PENTRU DETERMINAREA DIMENSIUNILOR INSTALAŢIEI Dacă dimensiunile indicate în tabelul A sau B nu pot fi executate, trebuie luate în considerare următoarele pentru a determina diferitele măsurători: - pentru a obţine o deschidere de 900 a uşii: a + b = c - pentru a obţine o deschidere de peste 900 a uşii: a + b < c - dimensiuni mai mici de a şi b vor duce la viteze mai mari. Vă sfătuim să respectaţi regulamentele legale în vigoare. - limitaţi diferenţa dintre dimensiunile a şi b la 40 mm: diferenţele mai mari vor varia considerabil viteza în timpul mişcării de deschidere şi închidere. - din considerente de dimensiuni ale operatorului, dimensiunea maximă Z este 50 mm (Fig. 4) - dacă dimensiunile stâlpilor sau poziţia suportului (dimensiunea d) nu fac posibilă obţinerea dimensiunii a la valoarea necesară, trebuie efectuată o nişă în stâlp, aşa cum este prezentat în Fig. 5. - dimensiunea a trebuie să fie întotdeauna mai mare decât dimensiunea E. Pentru instalaţiile care se deschid spre exterior, faceţi referire la paragraful 9.1. 3.3 INSTALAREA OPERATORILOR 1) Strângeţi anexa din spate pe stâlp, urmând indicaţiile din tabelul A/B. Modificaţi, dacă este necesar, lungimea anexei furnizate. Atenţie: Pentru a evita compromiterea unei bune funcţionări a operatorului, vă recomandăm să respectaţi dimensiunile indicate. Pentru stâlpi de fier sudaţi corect anexa din spate (ref 2, Fig. 6.) direct pe stâlp. Pentru stâlpi de zidărie, selectaţi una dintre următoarele soluţii: acoperiţi stâlpul cu un strat metalic şi sudaţi corect anexa. Asiguraţi, cu şuruburi şi şaibe de expansiune, anexa din spate (ref. A, Fig. 6) de stâlp şi sudaţi corect anexa din spate de plăcuţă, aşa cum este prezentat în Fig. 6. |
| --- | --- |

2

| 2) Asiguraţi operatorul pe anexa din spate cu ajutorul şuruburilor furnizate (Fig. 6). 3) Înşurubaţi pe jumătate, în jos, anexa pe suport (ref. 1, Fig. 8) şi strângeţi cu piuliţa furnizată. 4) Eliberaţi operatorul (vezi capitolul 7) 5) Îndepărtaţi complet suportul până la punctul său de oprire şi faceţi să depăşească cu 5 mm (Fig. 7). 6) Reblocaţi operatorul (vezi capitolul 8). 7) Fixaţi anexa din faţă pe suport (ref. 2, Fig. 8) 8) Închideţi partea porţii şi, ţinând operatorul perfect orizontal, găsiţi poziţia anexei din faţă (Fig. 9) pe uţă. 9) Fixaţi provizoriu anexa din faţă pe poartă cu două puncte de sudură, protejând suportul de orice deşeuri provenite de la sudură. Dacă structura porţii nu permite ca anexa să fie strânsă ferm, cţionaţi asupra structurii, creând o bază solidă de suport. 10) Eliberaţi operatorul şi verificaţi manual dacă poarta este liberă să se deschidă complet, oprindu-se pe punctele mecanice de limită a deplasării şi dacă mişcarea porţii este liberă de orice fricţiune. 11) Sudaţi definitiv anexa din faţă de poartă. Pentru a realiza acest lucru, eliberaţi temporar operatorul de anexă pentru a preveni deteriorarea acestuia de către deşeurile care provin de la sudură (Fig. 10). | A) Vă sfătuim să gresaţi toţi pinii de asigurare ai anexei. B) Dacă nu este posibilă sudura, plăcuţele anexelor din faţă şi din spate sunt proiectate pentru a fi asigurate cu şuruburi, dacă este necesar. 12) Pregătiţi carcasa protectoare şi montaţi operatorul aşa cum este prezentat în Fig. 11. Fixaţi o siguranţă pentru îndoirea cablului electric (ref. 3, Fig. 12). 13) Reblocaţi operatorul şi efectuaţi conexiunile electrice ale unităţii selectate de control electronic, urmând instrucţiunile relevante. |
| --- | --- |

3

| 4. PORNIREA 4.1. REGLAREA SISTEMULUI ANTI-COMPRESIE Sistemul automatizat 400 are un dispozitiv de siguranţă anti-compresie care limitează forţa operatorului dacă este întâlnit vreun obstacol în timp ce poarta se află în mişcare. Pentru a regla pragul de intervenţie al sistemului anti-compresie, deschideţi temporar unitatea de deblocare. - Ridicaţi şaiba de protecţie (Fig. 13, ref. 1) şi introduceţi cheia furnizată (Fig. 13, ref. 2). - Răsuciţi cheia la 900 în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide capacul. - Ridicaţi capacul (Fig. 14) - Îndepărtaţi şurubul (Fig. 14, ref. 3) care asigură mânerul şi retrageţi mânerul (Fig. 14, ref. 4). - Răsuciţi şuruburile pentru reglarea puterii (By-pass) (Fig. 14, ref. 5 şi 6) de pe operator. - Şurubul DESCHIS (scris cu verde) : direcţia de deschidere a porţii. - Şurubul ÎNCHIS (scris cu roşu): direcţia de închidere a porţii - Pentru a reduce torsiunea, răsuciţi şuruburile în sens invers acelor de ceasornic. - Pentru a creşte torsiunea, răsuciţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic. - Când aţi terminat reglarea, repoziţionaţi mânerul (Fig. 14, ref. 4) şi strângeţi şurubul (Fig. 14, ref. 3). - Închideţi capacul şi încuiaţi-l prin răsucirea cheii în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a regla limitatoarele de torsiune, consultaţi Standardele EN 12453 şi EN 12445 pentru ţările membre UE şi regulamentele legale în vigoare pentru celelalte ţări. 5. OPERAŢIUNI FINALE Finalizaţi operaţiunile de instalare după cum urmează: - Închideţi cu cheia capacul dispozitivului de decuplare. - Îndepărtaţi şurubul filtrului (Fig. 12, ref. 2). |  |
| --- | --- |

4

| 6. TESTAREA SISTEMULUI AUTOMATIZAT Când aţi finalizat instalarea, aplicaţi un sticker cu avertizare de pericol pe partea operatorului, astfel încât să fie clar vizibil (Fig. 15). Efectuaţi o verificare funcţională adecvată a sistemului automatizat şi a tuturor accesoriilor conectate la acesta, în special dispozitivele de siguranţă. Predaţi „Manualul utilizatorului” clientului, explicaţi operarea şi utilizarea corectă a operatorului şi indicaţi potenţialele zone periculoase ale sistemului automatizat. 7. OPERAREA MANUALĂ Dacă poarta trebuie să fie mişcată manual datorită unei căderi de tensiune sau unei defecţiuni a sistemului automatizat, utilizaţi dispozitivul de decuplare, după cum urmează: - Ridicaţi şaiba de protecţie (Fig. 16, ref. 1) şi introduceţi cheia furnizată (Fig. 16, ref. 2). - Răsuciţi cheia la 900 în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide capacul. - Ridicaţi capacul (Fig. 16, ref. 3) - Răsuciţi mânerul de decuplare în sens invers acelor de ceasornic cam două ture (Fig. 16, ref. 4) - Deschideţi sau închideţi poarta manual. 8. RESTABILIREA MODULUI DE OPERARE NORMALĂ Pentru a preveni un impuls involuntar de la operator în timpul manevrei, întrerupeţi alimentarea sistemului înainte de relocarea operatorului. - Pentru a reloca operatorul, răsuciţi mânerul de decuplare în sensul acelor de ceasornic până când se opreşte (Fig. 16, ref. 4). - Închideţi capacul şi răsuciţi cheia 900 în sens invers acelor de ceasornic (Fig. 16, ref. 2) - În final, îndepărtaţi cheia şi închideţi capacul de protecţie (Fig. 16, ref. 1). | 9. APLICAŢII SPECIALE PENTRU PORŢILE CULISANTE 9.1. DESCHIDEREA SPRE EXTERIOR, CU OPERATORUL INSTALAT LA INTERIOR Pentru această aplicaţie specială, faceţi referire la Tabelul 1 şi selectaţi STANDARDUL operatorului în funcţie de lungimea porţii. Pentru porţile cu o lungime de până la 2,2 m, vă sfătuim să utilizaţi operatorii STANDARD CBAC. Pentru porţile mai lungi de 2,2 m, vă sfătuim să utilizaţi numai operatori fără blocare hidraulică, instalând extern şi un blocaj electric la nivelul solului. Dimensiunile instalaţiei sunt prezentate în Tabelul C. Instrucţiunile de reglare a sistemului anti-compresie numai pentru porţile cu deschidere înspre exterior, contrar celor indicate în paragraful 4.1: - Şurubul DESCHIS (scris cu verde) : direcţia de închidere a porţii. - Şurubul ÎNCHIS (scris cu roşu): direcţia de deschidere a porţii - Pentru a reduce torsiunea, răsuciţi şuruburile în sens invers acelor de ceasornic. - Pentru a creşte torsiunea, răsuciţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic. Tabelul C: Dimensiuni recomandate pentru operatorii standard Unghi deschidere a (mm) b (mm) c(*) (mm) d(**) (mm) s (mm) 900 100 90 0 50 190 900 110 100 0 60 210 900 120 110 0 70 230 900 130 120 0 80 250 (*) Lungime efectivă (**) dimensiune maximă |
| --- | --- |

5

| 10. MENTENANŢA Efectuaţi o verificare funcţională a sistemului la fiecare 6 luni, cu o atenţie specială la eficienţa dispozitivelor de siguranţă şi decuplare (inclusiv forţa operatorului) şi la o perfectă operare a suporturilor porţii. De asemenea, verificaţi periodic cantitatea de ulei din interiorul rezervorului. Instrucţiuni pentru verificarea nivelului de ulei: - Întrerupeţi alimentarea sistemului - Poziţionaţi operatorul vertical, cu flanşa din spate cât mai sus - Îndepărtaţi capacul rzervorului de ulei. - Inseraţi o şurubelniţă până când intră în contact cu motorul electric, aşa cum este prezentat în Fig. 18. - Îndepărtaţi şurubelniţa şi verificaţi nivelul de ulei, aşa cum este prezentat în Fig. 18. UTILIZAŢI NUMAI ULEI LICHID FAAC HP. Periodic, verificaţi reglarea corectă a sistemului de siguranţă anti-compresie (BY_PASS) şi eficienţa sistemului de decuplare, pentru a permite operarea manuală (vezi paragraful relevant). Dispozitivele de siguranţă instalate pe sistem trebuie să fie verificate la fiecare 6 luni. 11. REPARAŢII Pentru orice reparaţii, contactaţi centrele autorizate de reparaţii ale FAAC. |  |
| --- | --- |

12. DEPANAREA

Următorul tabel vă va ajuta să identificaţi şi să soluţionaţi unele condiţii particulare

|  | CONDIŢIE | SUGESTIE |
| --- | --- | --- |
| A | Poarta nu se mişcă | - Verificaţi dacă există alimentare - Asiguraţi-vă că operatorul nu este deblocat (capitolul 8) - Verificaţi reglarea sistemului anti-compresie (paragraful 4.1) - Verificaţi nivelul de ulei din interiorul rezervorului (capitolul 10 – Fig. 18) -Verificaţi conexiunea şi funcţionarea capacitorului - Verificaţi eficienţa unităţii de control electronic. |
| B | Poarta se mişcă încet | - Verificaţi reglarea sistemului anti-compresie (paragraful 4.1) |
| C | Poarta se mişcă sacadat | - Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat şurubul filtrului (capitolul 5) - Efectuaţi nişte cicluri complete de închidere şi deschidere a porţilor, pentru a elibera orice urmă de aer din interiorul pistonului. |
| D | Operatorul pierde ulei pe la şurubul filtrului | - O scurgere iniţială, minimă, de ulei este normală. O scurgere mai mare poate surveni dacă operatorul nu este fixat într-o poziţie perfect plană. Dacă scurgerea de ulei nu se opreşte în curând, vă sfătuim să contactaţi un centru autorizat de reparaţii. |
| E | Porţile se opresc la deplasarea lentă | - Verificaţi reglarea sistemului anti-compresie (paragraful 4.1) |
| F | Viteza porţii nu este constantă | - Dimensiuni incorecte ale instalaţiei (paragraful 3.2). |

Note

6

GHIDUL UTILIZATORULUI

| SISTEMUL AUTOMATIZAT 400 Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-le pentru o utilizare ulterioară. REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ Dacă este corect instalat şi utilizat, sistemul automatizat 400 asigură un mare grad de siguranţă. Unele reguli comportamentale simple pot preveni accidentele: - Nu treceţi printre porţi atunci când sunt în mişcare. Aşteptaţi ca porţile să se deschidă complet înainte de a trece prin ele. - Sub nici un motiv, nu staţi între porţi. - Nu staţi în apropierea sistemului automatizat şi nu permiteţi copiilor, persoanelor sau altor obiecte să facă acest lucru, mai ales atunci când sunt funcţionale. - Ţineţi telecomenzile sau alte generatoare de pulse departe de accesul copiilor pentru a preveni ca sistemul automatizat să fie activat involuntar. - Nu lăsaţi copii să se joace cu sistemul automatizat. - Nu obstrucţionaţi în mod voit mişcarea porţilor. - Preveniţi interferenţa crengilor sau ierbii în mişcarea porţilor. - Păstraţi luminile indicatoare funcţionale şi uşor de observat. - Nu încercaţi să activaţi porţile manual atunci când nu le-aţi decuplat. - În cazul unor defecţiuni, decuplaţi porţile pentru a permite accesul şi aşteptaţi ca personalul tehnic calificat să efectueze lucrările necesare. - Când aţi setat modul de operare manual, întrerupeţi alimentarea sistemului înainte de a reveni la modul de operare normal. - Nu modificaţi în nici un fel componentele sistemului automatizat. - Nu încercaţi nici un fel de reparaţii cu acţiune directă şi contactaţi numai personalul calificat. - La cel puţin 6 luni: programaţi o verificare de către personalul calificat a sistemului automatizat, dispozitivelor de siguranţă şi înpământării. DESCRIERE Aceste instrucţiuni se aplică pentru următoarele modele: 400 CBC – 400 CBAC – 400 SB – 400 CBACR – 400 CBAC lung – 400 SB lung. Sistemul automatizat FAAC 400 pentru uşi culisante constă dintr-un bloc compus dintr-o pompă electrică şi un piston hidraulic care transmite impulsuri către uşi. Modelele cu blocare hidraulică nu necesită instalarea unor încuietori electrice, deoarece garantează închiderea mecanică a uşii atunci când motorul nu funcţionează. | Modelele fără încuietoare hidraulică necesită instalarea unor încuietori electrice pentru a se asigura că uşa este închisă mecanic. Porţile până la 7 m pot fi automatizate în funcţie de modelul selectat. Funcţionalitatea operatorilor este controlată de o unitate de control electronic, situată într-o carcasă cu un grad adecvat de protecţie împotriva agenţilor din atmosferă. Porţile sunt normal închise. Când unitatea de control electronic primeşte o comandă de deschidere de la controlul radio sau alt generator de puls, activează dispozitivul hidraulic care roteşte porţile până când acestea ajung în poziţia deschis pentru a permite accesul. Dacă a fost setat modul automat, porţile se închid automat după scurgerea timpului selectat pentru pauză. Dacă a fost setat modul semi-automat, trebuie trimis un al doilea puls pentru a închide din nou poarta. Un puls stop (dacă există), opreşte întotdeauna mişcarea porţii. Pentru mai multe detalii despre comportamentul sistemului automatizat în diferite logistici funcţionale, consultaţi instalatorul. Sistemele automatizate includ sisteme de siguranţă (fotocelule) care împiedică mişcarea porţilor atunci când apare un obstacol în zona pe care o protejează. Sistemul automatizat 400 este dotat standard cu un dispozitiv hidraulic de siguranţă anti-compresie (BY-PASS) care limitează torsiunea transmisă porţilor. Lumina de avertizare indică mişcarea curentă a porţii. OPERAREA MANUALĂ Dacă poarta trebuie să fie mişcată manual datorită unei căderi de tensiune sau unei defecţiuni a sistemului automatizat, unitatea de decuplare trebuie să fie temporar deschisă (Fig. 1). -Ridicaţi şaiba de protecţie şi introduceţi cheia furnizată - Răsuciţi cheia la 900 în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide capacul. - Ridicaţi capacul - Răsuciţi mânerul de decuplare în sens invers acelor de ceasornic cam două ture - Deschideţi sau închideţi poarta manual. N.B.: LA MODELELE FĂRĂ BLOCAJ, TOT CEEA CE TREBUIE SĂ FACEŢI ESTE SĂ DECUPLAŢI MANUAL BLOCAJUL ELECTRIC. RESTABILIREA MODULUI NORMAL DE OPERARE Înainte de recuplarea operatorului, opriţi alimentarea sistemului. Pentru a reloca operatorul, răsuciţi mânerul de decuplare în sensul acelor de ceasornic până când se opreşte. Închideţi capacul şi răsuciţi cheia 900 în sens invers acelor de ceasornic. În final, îndepărtaţi cheia şi închideţi capacul de protecţie. |
| --- | --- |

7

8

# Text boxes

1. Motor electric

2. Încuietoare

3. Piston hidraulic

4. Cilindru

5. Supape de by-pass

6. Pompă gerotor

7. Siguranţă îndoire cablu electric

8. Anexă faţă

9. Carcasă

10. Încuietoare siguranţă

11. Anexă spate

|  | TIP OPERATOR |
| --- | --- |
|  | STANDARD | LUNG |
| A | DIMENSIUNI GENERALE | 1331 | 1285 |
| B | DISTANŢA DINTRE ANEXE | 700 | 820 |
| C | LUNGIME EFECTIVĂ | 260 | 380 |

1. Mod operator 400

(asigură un blocaj conector pentru fiecare operator)

2. Fotocelule

3. Unitate control electronic

4. Buton operaţional T 10

5. Receptor radio

6. Lumină pâlpâire

7. Blocaj electronic (dacă este necesar)

Pentru a întinde cablurile electrice, utilizaţi conducte adecvate rigide şi/sau flexibile.

Separaţi, întotdeauna, cablurile de conexiune ale accesoriilor de joasă tensiune de cablurile de tensiune 230 V. Utilizaţi învelişuri separate pentru a evita orice tip de interferenţă.

(1) Lungimea dimensiunii

(2) Lungimea dimensiunii

1. Mod operator 400

(asigură un bloc conector pentru fiecare operator)

2. Fotocelule

3. Unitate de control electronic

4. Buton operat cu cheia T 10

5. Receptor radio

6. Lumină indicatoare

7. Blocare electrică (dacă este necesar)

ÎNCHIS

DESCHIS

DEBLOCARE

BLOCARE