SISTEMUL AUTOMATIZAT 413

2. DESCRIERE

Sistemul automatizat 413 pentru porţi batante este un sistem de acţionare electro-mecanic fără retur care transmite mişcarea canatului printr-un sistem cu şurub fără sfârşit.

Sistemul de acţionare este disponibil în mai multe versiuni. Versiunile „LS”  sunt echipate cu limitatoare de deschidere şi închidere. Fiecare versiune este echipată cu  sisteme   mecanice    de oprire a cursei de deschidere şi închidere.

Sistemul fără retur asigură blocarea mecanică a canatului atunci când motorul nu funcţionează. Un sistem de declanşare uşor şi sigur cu cheie specială face posibilă mişcarea manuală a canatului în cazul unei defecţiuni sau căderi de tensiune.

ATENŢIE:

ï Funcţionarea corectă şi specificaţiile declarate se aplică doar dacă se utilizează accesorii FAAC şi dispozitive de siguranţă.

ï  Deoarece   nici un mecanism de cuplare mecanic nu este  fixat,  est e  necesară o unitate de  control  cu  mecanism  de cuplare  electronic ajustabil  pentru  a  garanta siguranţa necesară  anti-strivire.

ï Sistemul automat 413 a fost proiectat şi construit pentru controlul accesului vehiculelor. Evitaţi utilizarea în alt scop.

| Poz. | Descriere |
| --- | --- |
| 1 | Sistem de acţionare |
| 2 | Mecanism de declanşare |
| 3 | Capacul limitatorului |
| 4 | Limitator de închidere |
| 5 | Limitator de deschidere |
| 6 | Consolă frontală |
| 7 | Fiting din spate |
| 8 | Ştift fitting spate |
| 9 | Consola din spate |
| 10 | Capacul tabloului de terminale |

Fig. 1

2.1. Dimensiuni

Fig. 2

3. SPECIFICAŢII TEHNICE

SPECIFICAŢII TEHNICE

413

413 LS

413 24V

413 LS 24V

413 115V

413 LS 115V

Alimentare electrică

Putere (W)

Tensiune (A)

Protecţie termică (°C)

Condensator (µF)

Tracţiune (daN)

Cursă (mm)

Viteză (cm/sec)

Canat max. (m)

Tip şi frecvenţa de utilizare la 20° C

Ciclu/oră min. aproximativ la 20° C

Temperatura de funcţionare a

mediului C

Greutate sistem de acţionare (Kg)

Lungime sistem de acţionare (mm)

Dimensiuni sistem de acţionare

(mm)

Clasa de siguranţă

S3 - 30%

230 V~

250

1,1

140

6,3

200

~30

S3 - 35%

1,6

24 Vdc

70

3

-

-

250

300 (1)

2,5 (2)

100%

~100

-20 +55

6,5

vezi fig.2

vezi fig.2

IP54

S3 - 30%

115 V~

260

2.2

140

20

200

1,85

S3 - 35%

~30

(1) Dacă nu se folosesc sisteme de oprire mecanică a cursei de închidere şi deschidere, cursa sistemului de acţionare este de 350 mm

(2) Pentru canaturile care depăşesc 1.8 m, este necesară montarea unui sistem electric de blocare pentru a asigura blocarea canatului

3.1. Versiuni

MODEL

Sistem acţionare 413

Sistem acţionare 413 LS

Sistem acţionare 413

24 V

Sistem acţionare 413 LS

24 V

Sistem acţionare 413

115 V

Sistem acţionare 413 LS    115V

VERSIUNE

230V~ sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere

230V~ sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere şi limitatoare de deschidere /închidere

24Vdc sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere

24Vdc sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere şi limitatoare de deschidere /închidere

115V~ sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere

115V~ sistem de acţionare cu sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere/închidere şi limitatoare de deschidere /închidere

Pentru sistemele de acţionare autorizate CSA-UL, trebuie utilizată unitatea de control  455 MPS UL 115 pentru a nu încălca condiţiile de autorizare.

4. INSTALARE

4.1. Pornire electrică (sistem standard)

| Poz. | Descriere | Cabluri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sisteme de acţionare | 4x1.5 mm2 (2x1.5 mm2) |
| 2 | Unitate de control | 3x1.5 mm2 (alimentare electrică) |
| 3 | fotocelule TX | 4x0.5 mm2 |
| 4 | fotocelule RX | 2x0.5 mm2 |
| 5 | Selector cu cheie | 2x0.5 mm2 (3x0.5 mm2) |
| 6 | Bec cu iluminare intermitentă | 2x1.5 mm2 |
| 7 | Receptor | 3x0.5 mm2 |
| 8 | Sisteme mecanice de oprire | - |

Fig. 3

Observaţii:

ï Utilizaţi tuburi şi/sau furtunuri potrivite pentru a poza cablurile electrice

ï  Pentru  a  evita orice  interferenţă  separaţi întotdeauna   accesoriile de joasă tensiune şi cablurile de control  de   230/115  V~  cablurile de alimentare cu energie  utilizând manşoane  separate.

| 4.2. Verificări preliminare Pentru a garanta o funcţionare corectă a sistemului automat, asiguraţi-vă că sunt respectate următoarele cerinţe în ceea ce priveşte structura porţii batante (existentă sau care urmează a fi realizată): ï părţile mecanice trebuie să respecte prevederile Standardelor EN 12604 şi EN 12605. ï lungimea canatului respectă specificaţiile sistemului de acţionare (vezi paragraful 2.1). ï structura solidă şi rigidă a canaturilor, potrivită pentru automatizare ï mişcarea regulată şi uniformă a canaturilor, fără fricţiune şi vibraţii în timpul deschiderii ï balamale solide în stare bună ï prezenţa ambelor limitatoare de deschidere şi închidere (nu sunt necesare dacă se utilizează sisteme mecanice de oprire a cursei de deschidere şi închidere) ï prezenţa unei împământări eficiente pentru conectarea electrică a sistemului de acţionare Realizaţi orice lucrări din metal înainte de instalarea sistemului automatizat. Starea structurii porţii afectează direct fiabilitatea şi siguranţa sistemului automat. |
| --- |
| 4.3. Dimensiuni de instalare Stabiliţi poziţia de instalare a sistemului de acţionare ca în Fig.4. În această fază este important să stabiliţi dacă se folosesc sistemele mecanice de oprire a cursei: prin eliminarea sistemelor mecanice de oprire a cursei, cursa sistemul de acţionare creşte, schimbând astfel dimensiunile de instalare A şi B. Verificaţi cu atenţie dacă distanţa între canatul deschis şi orice obstacole (pereţi, garduri etc.) este mai mare decât dimensiunile sistemului de acţionare | Fig. 4 |
| Model | a | A | B | C (1) | D (2) | Z (3) | L | E (3) |
| 413 cu stop de deschidere şi închidere | 90° | 140 | 140 | 280 | 80 | 60 | 675 | 80 |
|  | 110° | 120 | 135 | 295 | 65 | 55 | 675 |  |
| 413 cu stop de deschidere | 90° | 150 | 150 | 300 | 90 | 60 | 690 | 90 |
|  | 110° | 135 | 135 | 310 | 80 | 55 | 690 |  |
| 413 fără stop de deschidere şi închidere | 90° | 160 | 160 | 320 | 100 | 60 | 690 | 95 |
|  | 110° | 145 | 145 | 330 | 85 | 60 | 690 |  |
| (1) cursa sistemului de acţionare (2) dimensiune maximă (3) dimensiune minimă |
| 4.3.1. Reguli generale de stabilire a dimensiunilor de instalare ï pentru a obţine deschiderile canatului de 90° : A+B=C ï pentru a obţine deschiderile canatului peste 90° : A+B<C ï Dimensiuni A şi B mai mici determină viteza periferică mai mare a canatului. ï Limitaţi diferenţa între dimensiunile A şi B în limita a 4 cm: diferenţele mai mari produc variaţii mari de viteză în timpul mişcării de deschidere şi închidere a porţii batante. ï Păstraţi o dimensiune Z astfel încât sistemul de acţionare să nu lovească stâlpul. ï în versiunile LS limitatoarele sunt declanşate pe primii şi ultimii 30 mm. De aceea utilizaţi aceste dimensiuni A şi B pentru a folosi întreaga cursă a sistemului de acţionare. Cursele mai scurte pot limita sau anula intervalul de reglare a limitatoarelor. ï Sistemele mecanice de oprire a cursei funcţionează pe primii şi ultimii 30 mm ai cursei; cursele mai scurte pot limita sau anula intervalul de reglare. Dacă dimensiunile stâlpului sau poziţia balamalei nu permit instalarea sistemului de acţionare, trebuie creată o nişă în stâlp, ca în Fig. 5, pentru a păstra dimensiunea A recomandată. Nişa trebuie dimensionată astfel încât să se permită instalarea uşoară, rotaţia sistemului de acţionare şi funcţionarea dispozitivului de declanşare. | Fig. 5 |

4.4. Instalarea sistemelor de acţionare

1) Fixaţi consola din spate în poziţia menţionată anterior. În cazul unui stâlp de fier sudaţi cu atenţie consola direct pe stâlp (Fig.6).  În  cazul stâlpului  din zid,  utilizaţi  o placă suport corespunzătoare   (opţional)  pentru fixarea  şuruburilor  (Fig.7)  utilizând sisteme de fixare potrivite. Apoi sudaţi cu atenţie consola pe placa suport.

În timpul operaţiilor de fixare, verificaţi dacă poziţia consolei este perfect orizontală cu ajutorul unui nivelmetru.

Fig. 6	Fig. 7

2) Asamblaţi fitingul din spate la sistemul de acţionare ca în Fig.8.

Fig. 8

3) Verificaţi dacă fitingul frontal este în poziţia corectă ca în Fig.9 (cu sistem mecanic de oprire a cursei de închidere) sau în Fig.10 (fără sistem mecanic de oprire a cursei de închidere). În caz contrar, alimentaţi temporar cu energie sistemul de acţionare pentru a poziţiona fitingul.

ATENŢIE: Sistemul de acţionare poate fi mişcat manual doar dacă este instalat pe poartă şi în poziţia de declanşare (a se vedea paragraful 6).

Fig. 9	Fig. 10

4)  Asamblaţi consola frontală ca în

Fig.11. În partea inferioară a fitingului se află o suprafaţă de sprijin hexagonală CH=5 (Fig.11 ref. A) pentru a facilita operaţiile de asamblare.

Fig. 11

5) Fixaţi sistemul de acţionare de consola din spate cu ajutorul bolţurilor ca în

Fig.12.

Atenţie: înainte de fixarea sistemului de acţionare pe consola pe care

tocmai aţi sudat-o, aşteptaţi ca aceasta să se răcească.

Fig. 12

6) Închideţi canatul şi,  păstrând sistemul de acţionare într-o poziţie perfect orizontală, stabiliţi

punctul de fixare a consolei frontale (Fig.13).

7) Fixaţi temporar consola frontală cu două puncte de sudură (Fig.13).

Observaţii:  dacă  structura porţii nu permite  o  fixare sigură a consolei,  este necesar să se creeze o bază solidă de susţinere în structura porţii.

8) Eliberaţi sistemul de acţionare (vedeţi  paragraful  6) şi verificaţi  manual  dacă  poarta   se poate deschide complet fără întreruperi sau blocări la limitatoarele mecanice de cursă, precum şi dacă mişcarea canatului este regulată şi fără fricţiune.

9) Luaţi măsurile de corectare necesare şi repetaţi de la punctul 8.

10) Declanşaţi temporar sistemul de acţionare de la consola frontală şi sudaţi definitiv consola.

Observaţii:

ï înainte de fixarea sistemului de acţionare pe consola pe care tocmai aţi sudat-o, aşteptaţi să se răcească.

ï recomandăm să lubrifiaţi toate bolţurile de fixare ale fitingurilor.

4.5. Conectarea sistemului de acţionare

Un tablou de conexiune este fixat în partea inferioară a sistemului de acţionare pentru conectarea motorului, a limitatorului şi pentru împământarea sistemului de acţionare.

IMPORTANT : Pentru a conecta motorul, trebuie utilizat cablul din dotare pentru secţiunea mobilă, sau un cablu pentru pozarea mobilă din afară.

Operaţiile de cablare a motorului:

1) Deschideţi una din cele două găuri făcute cu burghiul în capac, Fig.14;  în cazul sistemelor de acţionare cu limitatoare, deschideţi ambele găuri.

2) Montaţi garnitura de etanşare a cablului.

3) Conectaţi motorul la împământare în conformitate cu Fig.15 şi cu tabelul.

Pentru a respecta condiţiile de autorizare pentru sistemele de acţionare omologate CSA-UL, poziţionaţi condensatorul electric (fixat într-un mod stabil)  în interiorul   carcasei  omologate CSA-UL  .

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

4) Închideţi capacul cu cele patru şuruburi, Fig.16.

4.6. Sisteme mecanice de oprire a cursei

Fig. 16

Sistemele de acţionare 413 sunt echipate cu sistemele mecanice de oprire a cursei de deschidere şi închidere. Ele pot fi utilizate în locul limitatoarelor mecanice ale canatului. Pentru a regla sistemele mecanice de oprire a cursei procedaţi după cum

urmează:

4.6.1. Reglarea sistemelor mecanice de oprire a cursei de deschidere

1) Setaţi sistemul de acţionare pentru funcţionare manuală, a se vedea paragraful 6

2) Mutaţi manual canatul în poziţia de deschidere.

3) Desfaceţi şurubul de fixare, Fig.17 ref.A. Nu îndepărtaţi şurubul.

4) Mutaţi sistemul de oprire lângă fiting ca în Fig.18.

IMPORTANT: Sistemul mecanic de oprire funcţionează cuplat la un sector dinţat, Fig. 17 ref. B. Dacă sunt probleme în timpul mişcării, asiguraţi-vă că realizarea cuplării are loc în mod liber. NU FORŢAŢI.

5) Strângeţi iar şurubul de siguranţă, verificând cuplarea corectă la sectorul dinţat.

Fig. 17

Fig. 1

4.6.2. Reglarea  sistemelor mecanice de oprire a cursei de închidere

1) Setaţi sistemul de acţionare pentru funcţionarea manuală, a se vedea paragraful 6

2) Mişcaţi manual canatul în poziţia de închidere.

3) Desfaceţi şurubul de fixare, Fig.19 ref. A. Nu îndepărtaţi şurubul.

4) Mutaţi sistemul de oprire lângă fiting ca în Fig.20.

IMPORTANT: Sistemul mecanic de oprire funcţionează cuplat la un sector dinţat, Fig. 19 ref. B. Dacă sunt probleme în timpul mişcării, asiguraţi-vă că realizarea cuplării are loc în mod liber. NU FORŢAŢI.

5) Strângeţi iar şurubul de siguranţă, verificând cuplarea corectă la sectorul dinţat.

Fig. 19

Fig. 20

4.7. Limitatoare

Modelele LS sunt echipate cu limitatoare de deschidere şi închidere. De aceea ele necesită utilizarea unui panou de control capabil să controleze aceste  intrări.

Observaţii: Limitatoarele se declanşează pe primii şi ultimii 30 mm ai cursei. De aceea sistemul de acţionare trebuie să folosească întreaga cursă disponibilă în timpul fazei de deschidere.  Cursele mai scurte  pot  limita sau anula complet  intervalul de reglare a  limitatoarelor.

4.7.1.  Conectarea  limitatoarelor

Limitatoarele sunt conectate la acelaşi tablou de conexiuni la care s-a conectat motorul. Conectaţi limitatoarele după cum urmează:

1) Deschideţi cea de-a doua gaură făcută cu burghiul în capac, Fig.21.

2) Reglaţi garnitura de etanşare a cablului, Fig.21

3) Introduceţi cablul şi conectaţi-l la terminale respectând culorile specificate în tabelul din Fig.22.

4) Închideţi capacul cu cele patru şuruburi din dotare.

Observaţii:

ï Pentru conectarea limitatoarelor utilizaţi cablul pentru pozare mobilă exterioară cu fire care au o secţiune transversală de 0.5 mm2.

ï În timpul operaţiunilor de conectare, respectaţi culorile de conectare specificate în tabelul din Fig.22.

| POS. | CULOARE | DESCRIERE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Albastru | Cablu comun |
| 2 | Maro | Limitator de închidere (FCC) |
| 3 | Negru | Limitator de deschidere(FCA) |

Fig. 21	Fig. 22

4.7.2.  Reglarea  limitatoarelor

Reglarea limitatoarelor de realizează după cum urmează:

1) Îndepărtaţi cele două capace care acoperă şuruburile inferioare de siguranţă, Fig.23 ref.1. Pentru a uşura această operaţie, există un spaţiu pentru introducerea unei şurubelniţe.

2) Deşurubaţi ambele şuruburi inferioare ale capacului frontal şi îndepărtaţi capacul, Fig.23.

Fig. 23

3) Desfaceţi şuruburile de fixare ale limitatorului pentru reglare, Fig.24 ref.A.

4) Mutaţi limitatorul în poziţia dorită şi fixaţi şuruburile.

5) Efectuaţi o serie de teste pentru a verifica poziţia corectă a limitatorului. Dacă reglarea limitatorului trebuie realizată din nou, repetaţi operaţia începând de la punctul 3.

Fig. 24

6) Aşezaţi din nou capacul prin împingerea acestuia pe partea inferioară a carcasei şi asiguraţi-vă că ajunge până la punctul de blocare, Fig.25.

7) Înşurubaţi ambele şuruburi inferioare, Fig.25.

8) Re-poziţionaţi cele două tampoane frontale.

Fig. 25

4.8. Pornire

ATENŢIE: Opriţi alimentarea cu energie înainte de a efectua orice operaţie asupra sistemului sau a dispozitivului de acţionare.

Respectaţi întocmai punctele 10, 11, 12, 13 şi 14 din REGULILE GENERALE DE SIGURANŢĂ.

Referitor la indicaţiile din Fig.3, setaţi conductoarele şi efectuaţi conexiunile electrice ale tabloului de comandă şi ale accesoriilor alese.

Separaţi întotdeauna cablurile de alimentare cu energie de cablurile de control şi siguranţă (buton de comandă, receptor, fotocelule, etc.). Pentru a evita orice zgomot electric în unitate, folosiţi manşoane separate.

1) Alimentaţi sistemul şi verificaţi starea LED-ului ca în tabelul din instrucţiunile tabloului de comandă.

2) Programaţi tabloul de comandă  conform nevoilor respectând instrucţiunile date.

5. TESTAREA SISTEMULUI AUTOMATIZAT

ï Verificaţi atent eficienţa de funcţionare a sistemului automatizat şi a tuturor accesoriilor  conectate la acesta, acordând atenţie specială mecanismelor de siguranţă.

ï Înmânaţi beneficiarului final „Ghidul utilizatorului” împreună cu Fişa de întreţinere.

ï Explicaţi utilizatorului funcţionarea corectă şi utilizarea sistemului automatizat.

ï Indicaţi utilizatorului zonele cu posibil risc ale sistemului automatizat.

| 6. FUNCŢIONARE MANUALĂ Dacă sistemul automat trebuie acţionat manual din cauza unei pene de curent sau a unei defecţiuni a sistemului de acţionare, procedaţi după cum urmează: 1) Opriţi alimentarea electrică printr-un întrerupător de siguranţă (chiar şi în cazul unei pene de curent). 2) Montaţi capacul de protecţie, Fig.26/1. 3) Introduceţi cheia şi rotiţi la 90°, Fig.26/2. 4) Declanşaţi sistemul de acţionare, rotiţi la 180° pârghia de comandă în direcţia indicată de săgeata de pe sistemul de declanşare, Fig.26/3. 5) Deschideţi şi închideţi canatul manual. |
| --- |
|  | Observaţii: Pentru a ţine sistemul de acţionare în modul de funcţionare manuală, mecanismul de declanşare trebuie menţinut în poziţiile sale actuale şi sistemul nu trebuie alimentat cu energie electrică. |
| Fig. 26 |
| 6.1. Restabilirea funcţionării normale Pentru a restabili condiţiile normale de funcţionare, procedaţi după cum urmează: 1) Rotiţi sistemul de declanşare 180° în direcţia opusă săgeţii. 2) Rotiţi la 90° cheia de deblocare şi scoateţi-o. 3) Închideţi capacul de protecţie. 4) Alimentaţi electric sistemul şi efectuaţi unele mişcări pentru a verifica restabilirea corectă a funcţiilor sistemului automatizat. 7. ÎNTREŢINERE Pentru a asigura funcţionarea fără probleme şi un nivel de siguranţă constant, trebuie făcută o verificare generală a sistemului o dată la 6 luni. Un formular de înregistrare a operaţiilor a fost inclus în manualul „Ghidul utilizatorului”. 8. REPARAŢII Pentru orice reparaţii, contactaţi Centrele de reparaţii autorizate. 9. ACCESORII DISPONIBILE A se vedea catalogul pentru accesorii disponibile. 10. APLICAŢII SPECIALE Nu există altă aplicaţie specializată în afara celei descrise mai sus. |

# Text boxes

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

| 413 230 V~ (115V~) |
| --- |
| POS. | CULOARE | DESCRIERE |
| 1 | Albastru (Alb) | Cablu comun |
| 2 | Maro (Roşu) | Faza 1 |
| 3 | Negru (Negru) | Faza 2 |
| T | Galben / Verde (Verde) | Împământare |
| 413 24 Vdc |
| POS. | CULOARE | DESCRIERE |
| 1 | Albastru | Faza 1 |
| 2 | Nefolosit | / |
| 3 | Maro | Faza 2 |
| T | Nefolosit | / |

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH