AUTOMATIZARE 770 COMPACT

Automatizarea FAAC 770 COMPACT pentru porţi  cu canat este un motoreductor care, instalat la dispariţia în teren nu alterează estetica oblonului.

Caseta portantă a automatizării permite dispunerea porţii pentru o viitoare instalaţie a operatorului.

Operatorul electromecanic 777 este ireversibil şi garantează deci blocul mecanic, evitând instalarea strângerii electrice.

- DESCRIERE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE

Fig. 1

- Casetă portantă

- Guri de fixare capac casetă (nr. 3)

- Operator 770                                   9. Pinion

- Scară de susţinere anulare            10. Gaură pentru tub de trecere

- Scară de blocare                               cablu de alimentare

- Dispozitiv de deblocare cu chei      11. Gaură pentru tub de drenaj

- Conexiune înpământare a              12. Şuruburi de fixare a

Operatorului                                     operatorului (nr. 4)

8. Leverismo inegal                                   13. Gaură de lubrifiere

- PREDISPOZIŢII ELECTRICE (instalaţie standard)

- Operatori 770 (prevedere două cutii de derivare)

- Fotocelule

- Aparatură electrică

- Pulsant cu chei T10

- Receptor

- Semnal luminos

NOTE:

- Pentru instalarea cablurilor electrice se utilizează ţevi adecvate rigide şi/sau flexibile.

- Se separă întotdeauna cablurile de conectare a accesoriilor de joasă tensiune de cele de alimentare la 230 V- . Pentru a evita orice interferenţă se utilizează cutii separate.

Tab. 1 Caracteristici tehnice ”Operator” 770

| Tensiune de alimentare | 230 V – (+6-10%) 50 Hz |
| --- | --- |
| Putere absorbită | 380 W |
| Curent absorbit | 1,7 A |
| Motor electric | 4 poli – 1450 rotaţii/minut |
| Raport de reducţie | 1450:1 |
| Lungime cablu de alimentare | 2 m |
| Termoprotecţie de acoperire | 1400C |
| Condensator de pornire | 12,5µF/ 400 V |
| Forţa de tracţiune/pornire max. | 330 Nm |
| Temperatură ambient | - 200C + 550C |
| Greutatea operatorului | 12 kg (casetă portantă cu automatizare 14 kg) |
| Grad de protecţie | IP 67 |
| Frecvenţa de utilizare | 20 cicluri/oră |
| Unghi de deschidere oblon maximă | 1100 |
| Încetinire | Efectuat prin leverismo inegal |
| Greutate maximă oblon | 500 kg |
| Lungime maximă oblon | 2.50 m |

- INSTALAREA AUTOMATIZĂRII

  - VERIFICĂRI PRELIMINARE

Pentru o funcţionare corectă a automatizării structura de poartă existentă sau de realizat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- greutatea fiecărui oblon să nu fie mai mare de 500 kg;

- lungimea maximă a fiecărui oblon să fie de 2,5 mt;

- structura oblonului robustă şi rigidă;

- mişcarea regulată şi uniformă a oblonului, fără frecări neregulate în timpul întregii curse;

- distanţa minimă între marginea inferioară a porţii şi paviment conform figurii 6a (unde ”s” reprezintă grosimea scării de conducere);

- Prezenţa opririlor mecanice de sfârşit de cursă.

Se recomandă efectuarea eventualelor intervenţii de lucru înainte de instalarea automatizării.

Starea structurii influenţează direct încrederea şi siguranţa automatizării.

  - ZIDIREA CASETEI PORTANTE (fig. 3)

Condiţiile în care se poate opera şi eventualele acţiuni de întreprins sunt următoarele:

A). Anulare existentă cu sistem de închidere fix;

- înlăturarea porţii;

- eliminarea sistemului de închidere inferior.

Dacă nu se poate scoate poarta se introduce sub marginea inferioară a oblonului o grosime de susţinere.

b). poartă existentă cu închizători reglabile:

- se elimină închizătoarea inferioară;

- se pregăteşte închizătoarea superioară;

- se roteşte oblonul pe axa închizătorii superioare (fig. 4)

c). poartă de realizat:

- se instalează închizătoarea superioară a oblonului, de preferat reglabilă;

1). Se efectuează o săpătură de fundaţie ca în figura 5.

Nota bene: Pentru a evita eventualele lăsări ale planului de săpătură este recomandabil, în raport cu tipul de teren, să se realizeze un fund de predispunere la aruncare cu ciment cu prindere rapidă.

2). Se poziţionează în plan caseta portantă în săpătură, respectând indicaţiile de la figura 6 a – b.

Centrul axului prezent pe casetă trebuie să fie perfect alineat la axa de rotaţie a oblonului (fig. 6 a - b).

Fig. 6 b

3). Instalaţi o ţeavă din PVC cu diametrul de 35 mm pentru trecerea unui cablu electric cu 4 poli, până se ajunge la aparatura electronică de comandă (fig. 7).

Se recomandă de asemenea să se instaleze o ţeavă de drenaj pentru apa de ploaie până la cel mai apropiat canal de colectare a apei (fig. 7)

4). Se zideşte caseta portantă în săpătura de fundaţie.

  - INSTALAREA PORŢII

Nota bene: Înainte de efectuarea acestei operaţii aşteptaţi ca cimentul din săpătura de fundaţie să se întărească.

1). Asamblaţi pârghiile de deblocare pe scara de susţinere şi se introduce aceasta pe axul casetei portante, introducând şi sfera în dotare ( fig. 8)

Nota bene: Se lubrifiază cu vaselină atât axul cât şi sfera.

2). Se realizează scara ghid al porţii:

- se reperează un profil la U cu dimensiuni ca în figura 9;

- se stabileşte poziţia oblonului pe profilul în U, în raport cu axa de rotaţie (fig. 10 a -b) şi se închide profilul în U, din lateralul stâlpului, utilizând o placă subţire, ca în figura 10 a  - b.

3). Se uneşte cu grijă scara de conducere cu scara de susţinere (fig. 11).

4). Se introduce poarta în scara de conducere şi se închide în partea superioară.

IMPORTANT: Pentru a nu compromite buna funcţionare a automatizării nu se sudează de tot oblonul porţii de scara de conducere sau de scara de susţinere.

5). Se verifică manual dacă poarta se poate deschide şi închide complet, oprindu-se pe opririle mecanice de sfârşit de cursă şi dacă mişcarea oblonului este liberă şi fără frecare.

3.4. INSTALAREA OPERATORULUI

1). Se deschide oblonul porţii.

2). Operatorul se poziţionează pe şuruburile de fixare prezente pe planul casetei portante şi le fixează cu piuliţele şi cu şaibele în dotare. (fig. 13).

Nota bene: Pentru a stabili amplasarea exactă a operatorului se face referire la fig. 12.

În orice caz pinionul operatorului trebuie să fie pe lateral, în sensul de deschidere al obloanelor.

3). Se închide manual oblonul şi se introduc pârghiile de transmisie în dotare ca în figura 13.

Nota bene: Se unge cu vaselină pinionul operatorului şi axele de fixare cu cele două pârghii.

4). Se efectuează eventuala instalare a celui de-al doilea operator, repetând operaţiile mai sus indicate.

5). Se instalează recipientul aparaturii electronic, luând în considerare gabaritul prezentat în instrucţiuni.

6). Se fixează capacul casetei cu ajutorul şuruburilor în dotare (fig. 14).

4. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

1). Se programează aparatura electronică conform propriilor exigenţe, în baza instrucţiunilor.

2). Se alimentează sistemul şi se verifică starea leds-urilor, conform tabelului prezentat în instrucţiunile aparaturii electronice.

- PROBA DE AUTOMATIZARE

Se face verificarea funcţională a automatizării cu atenţie, şi inclusiv a accesoriilor conectate la aceasta. Se încredinţează Clientului pagina ”Ghid pentru Abonat” şi se ilustrează funcţionarea corectă şi utilizarea automatizării.

- FUNCŢIONARE MANUALĂ

Dacă este necesară pornirea manuală a porţii din cauza lipsei de curent sau a deserviciului automatizării, este necesar să se acţioneze dispozitivul de deblocare cu cheia.

Dispozitivul este introdus în scara de susţinere a porţii (fig. 1 -  ref. 6) şi permite deblocarea sistemului, atât în interiorul cât şi în exteriorul proprietăţii.

Pentru a porni manual oblonul se acţionează după cum urmează:

- se deschide dopul de protecţie a închizătorii ( fig. 15 -  ref. 1);

- se introduce cheia de deblocare în închizătoare (fig. 15 – ref. 2)

- se roteşte cheia în direcţia pilastrului până la partea pragului unde se opreşte canatul (fig. 15 -  ref. 3)

- se trage pârghia spre sine (fig. 15 -  ref. 4)

- se acţionează manual oblonul.

- REFACEREA FUNCŢIONĂRII NORMALE

Pentru a aduce sistemul la funcţionarea lui normală, se acţionează după cum urmează:

- se duce pârghia în poziţia de repaus (fig. 16 -  ref. 1)

- se introduce cheia de deblocare în închizătoare şi se roteşte

- cheia până în locul în care se opreşte canatul în direcţia opusă pilastrului (fig. 16 – ref. 2)

- se acţionează manual oblonul până la prinderea închizătorii pe scara de blocare (fig. 16 – ref. 3)

- se închide din nou dopul de protecţie al închizătorii.

- ÎNTREŢINERE

Se efectuează controale periodice ale structurii porţii şi se verifică în special perfecta funcţionalitate a închizătorii.

Se lubrifiază periodic axul şi sfera în scara de susţinere prin orificiul corespunzător din fig. 1 -  ref. 13. Se menţin lubrifiate inclusiv axele pârghiilor, pinionul şi angrenarea închizătorii pe scara de blocare (fig. 1 – ref. 5), verificând eficienţa funcţionării manuale.

Cu ocazia întreţinerilor se verifică întotdeauna corecta reglare a siguranţei electronice împotriva strivirii şi a dispozitivelor de siguranţă instalate pe instalaţie.

- REPARAŢIE

Pentru eventualele reparaţii adresaţi-vă Centrelor de Reparaţie FAAC autorizate.

GHID PENTRU UTILIZATOR

AUTOMATIZARE 770 Compact

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-le pentru o viitoare consultare.

Automatizarea 770 Compact, dacă este corect instalată şi utilizată, garantează un grad de siguranţă ridicat. Câteva norme simple de comportament pot evita şi inconvenientele accidentale:

- Nu mergeţi printre obloane atunci când acestea sunt în mişcare. Înainte de a merge printre obloane, aşteptaţi deschiderea completă.

- Nu vă opriţi deloc între obloane.

- Nu vă opriţi şi nu permiteţi copiilor, persoanelor sau lucrurilor  să stea în apropierea automatismului, mai ales atunci când este pus în funcţiune.

- Nu lăsaţi la îndemâna copiilor radiocomenzi sau orice alt aparat de impuls care ar putea provoca pornirea involuntară a automatismului.

- Nu lăsaţi copii să se joace cu automatismul.

- Nu împiedicaţi în mod voluntar mişcarea obloanelor.

- Evitaţi ca ramurile sau arbuştii să interfereze cu mişcarea obloanelor.

- Menţineţi eficiente şi perfect vizibile sistemele de semnalare luminoasă.

- Nu încercaţi să porniţi manual obloanele decât după deblocare.

- În caz de funcţionare necorespunzătoare, deblocaţi obloanele pentru a permite accesul şi pentru a aştepta intervenţia tehnică a personalului calificat.

- Odată predispusă funcţionarea manuală, înainte de a reîncepe funcţionarea normală deconectaţi alimentarea electrică a instalaţiei.

- Nu efectuaţi nicio modificare asupra componentelor care fac parte din sistemul de automatizare.

- Abţineţi-vă de la orice tentativă de reparaţie sau de la orice intervenţie directă şi adresaţi-vă doar personalului calificat.

- Verificaţi cel puţin semestrial eficienţa automatismului, a dispozitivelor de siguranţă şi a conexiunilor de pământ printr-un personal calificat.

DESCRIERE

Automatizarea FAAC 770 Compact pentru porţi cu canat este un motoreductor care, instalat cu pierdere în teren, nu alterează estetica oblonului.

Funcţionarea operatorilor este gestionată de o centrală electronică de comandă închisă într-un recipient cu un grad de protecţie adecvat împotriva agenţilor atmosferice.

Obloanele se găsesc în mod normal în poziţie de închidere. Atunci când centrala electronică primeşte o comandă de deschidere prin radiocomandă sau prin orice dispozitiv care dă impulsuri, acţionează aparatul electromecanic obţinând rotaţia obloanelor, la maxim 1100, până la poziţia de deschidere care permite accesul.

Dacă a fost programată funcţionarea automatică, obloanele se închid singure doar după timpul de pauză selecţionat. Dacă a fost programată funcţionarea semiautomată, este necesar să se trimită un al doilea impuls pentru a obţine din nou închiderea.

Un impuls de deschidere dat în timpul fazei de reînchidere provoacă întotdeauna inversiunea mişcării.

Un impuls de stop (dacă este prevăzut) opreşte întotdeauna mişcarea. Pentru un comportament detaliat al automatizării în diferite logice de funcţionare se face referire la Instalatorul tehnician.

În automatizări sunt prezente dispozitive de siguranţă (fotocelule) care împiedică reînchiderea obloanelor,

atunci când un obstacol se găseşte în zona lor de protecţie.

Automatismul 770 Compact dispune, în serie, de un dispozitiv electronici de siguranţă antistrivire care limitează perechea transmisă obloanelor.

Operatorii asigură blocul mecanic atunci când motorul nu este în funcţiune şi deci, nu este necesară instalarea unei închizători.

Deschiderea manuală este prin urmare posibilă doar intervenind asupra sistemului de deblocare corespunzător.

Semnalarea luminoasă indică mişcarea în act a obloanelor.

FUNCŢIONAREA MANUALĂ

Î În cazul în care este necesară pornirea manuală, din cauza lipsei de alimentare sau de deserviciu  este necesar să se acţioneze oblonul cu dispozitivul de deblocare cu cheia.

Pentru acţionarea manuală a oblonului se acţionează după cum urmează:

- se deschide dopul de protecţie al strângerii. (Fig. 1 – ref. 1)

- se introduce cheia de deblocare în închizătoare ( fig. 1 - ref. 2)

- se roteşte cheia în direcţia pilastrului până la canat (fig. 1 -  ref. 3);

- se trage pârghia spre sine (fig. 1 – ref. 4)

- se acţionează manual oblonul.

RELUAREA FUNCŢIONĂRII NORMALE

- Pentru a evita ca un impuls nedorit să poată acţiona operatorii în timpul manoperei, înainte de reblocarea operatorilor se întrerupe alimentaţia instalaţiei.

Pentru a aduce sistemul  la funcţionarea lui normală, se acţionează după cum urmează:

- se aduce pârghia în poziţia de repaus (fig. 2 -  ref. 1)

- se introduce cheia de deblocare în închizătoare şi se roteşte cheia până la canat în direcţia opusă pilastrului (fig. 2 – ref. 2).

- Se acţionează manual oblonul până la prinderea închizătorii pe scara de blocare (fig. 2 -  ref. 3)

- Se închide din nou dopul de protecţiei a închizătorii.